## Slide 1: תרגול 10
למה צריך זיכרון וירטואלי?
Segmentation
Paging
תרגיל: Paging במערכות 64 ביט

## Slide 2: TL;DR
גישה ישירה לזיכרון הפיזי הייתה יוצרת הרבה בעיות: מחסור בזיכרון רציף, היעדר בידוד בין תהליכים, מגבלה על מרחב הזיכרון האפשרי.
האבסטרקציה שפותרת את כל הבעיות הללו היא זיכרון וירטואלי.
  מערכת ההפעלה תגדיר מיפוי בין כתובות וירטואליות לפיזיות.
  תהליכים יעבדו במרחב הזיכרון הוירטואלי.
  המעבד יתרגם בזמן הריצה כתובות וירטואליות לפיזיות.
היום נלמד איך פועל התרגום במעבדי IA-32:
אבל אין ארוחות חינם: זיכרון וירטואלי פוגע בביצועים.
  כל פקודת גישה לזיכרון דורשת תרגום יקר וירטואלי  פיזי.
virtual address
segmentation
linear address
paging
physical address
Notes: “All problems in computer science can be solved by another level of indirection.
… except, of course, for the problem of too many indirections.“
-- David Wheeler

## Slide 3: למה צריך זיכרון וירטואלי?
או: מדוע לא ניגשים ישירות לזיכרון הפיזי?

## Slide 4: זיכרון פיזי
התקני האיחסון במחשב נחלקים לשניים:
  זיכרון (DRAM) – זיכרון נדיף, קטן יותר ומהיר יותר (סדר גודל 100ns).
  דיסק קשיח – זיכרון עמיד, גדול יותר ואיטי יותר (סדר גודל 1ms).
פקודות מכונה יכולות לפעול רק על רגיסטרים ונתונים בזיכרון.
  הקוד המבוצע ע"י המעבד והנתונים הדרושים לביצוע הקוד חייבים להיות בזיכרון בזמן הביצוע.
  אם רוצים לעבד מידע מהדיסק, יש להביא אותו לזיכרון, לעבד אותו, ולכתוב את התוצאה חזרה לדיסק.
הגישה לזיכרון היא (בסופו של דבר) באמצעות כתובות פיזיות של בתים (bytes), למשל, עבור זיכרון בגודל 8GB הכתובות הפיזיות הן מספרים שלמים בתחום [0, 8GB - 1].
עם זאת, יש חסרונות רבים לגישה ישירה באמצעות כתובות פיזיות.
Notes: נדיף (volatile) – נמחק ללא אספקת מתח, למשל עם כיבוי המחשב.

## Slide 5: חסרון 1#: היעדר בידוד/הגנה בין תהליכים
אין הגנה על המידע – כל תהליך יכול לגשת לזיכרון של תהליך אחר.
DRAM
app 1
app 2
physical address
Notes: Without virtual memory, application 1 references the memory with a physical address,
and application 2 does the same. So they might access the same memory region
intentionally or unintentionally. We would like to protect the processes from each other and isolate them.

## Slide 6: חסרון 2#: מחסור בזיכרון רציף
במערכת אמיתית, הזיכרון עובר קיטוע (fragmentation):
גם כאשר יש מספיק זיכרון במערכת, הוא "שבור" לרסיסים.
לא ניתן להקצות מערך C פשוט ולגשת אליו בצורה רציפה.
Notes: מתוך:
https://collectiveidea.com/blog/archives/2015/02/19/optimizing-rails-for-memory-usage-part-2-tuning-the-gc

## Slide 7: חסרון 3#: מגבלת זיכרון
היינו רוצים להשתמש גם בשטח האיחסון שקיים בדיסק, בצורה שקופה לקוד האפליקציה.
DRAM
app 1
physical address
disk
Notes: Another problem with referencing the memory directly is that the application might need more
memory than available, so we would like to use the disk to back up the application data.

## Slide 8: הפתרון: זיכרון וירטואלי
פקודות המעבד יגשו למרחב זיכרון וירטואלי.
  מערכת ההפעלה תגדיר מיפוי בין כתובות וירטואליות לפיזיות.
  רכיב חומרה מיוחד (MMU) יתרגם כל גישה לזיכרון הוירטואלי.
DRAM
physical address
virtual address
virtual memory space

## Slide 9: זיכרון וירטואלי נותן בידוד/הגנה
תהליך יכול לגשת רק למרחב הזיכרון הוירטואלי שלו עצמו.
  כל תהליך מקבל אשליה שהוא לבד במערכת.
DRAM
physical address
virtual address
virtual memory space #1
virtual memory space #2

## Slide 10: זיכרון וירטואלי מספק רציפות
תהליך חדש מקבל מרחב זיכרון וירטואלי "נקי" ורציף.
מרחב הזיכרון הוירטואלי של תהליך יכול להיות גדול הרבה יותר מהזיכרון הפיזי הזמין.
כך למשל, אם נרצה להקצות מערך, מערכת ההפעלה תוכל למצוא בקלות יותר איזור זיכרון רציף במרחב הוירטואלי.
  הזיכרון הפיזי שבו נמצא המערך לא חייב להיות רציף.
Notes: התמונה מתוך:
https://www2.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/9_VirtualMemory.html

## Slide 11: זיכרון וירטואלי מאפשר swapping
ניתן למפות איזורי זיכרון וירטואלי לזיכרון או לדיסק.
DRAM
physical address
virtual address
virtual memory space
disk
Notes: And if the application requires more memory than available in the DRAM,
or if we have many process that require more memory than available,
the operating system can let the disk back regions of virtual memory.

## Slide 12: זיכרון וירטואלי מציע יתרונות נוספים
Demand paging – חסכון של זיכרון פיזי ע"י הקצאתו רק בגישה הראשונה לזיכרון הוירטואלי.
  למשל: אם הקצנו מערך גדול באמצעות malloc() ולא ניגשנו לחלקים ממנו, החלקים האלו לא יהיו מגובים בזיכרון הפיזי.
Deduplication – חסכון של זיכרון פיזי במידה ואפליקציות שונות משתמשות באותו מידע.
  למשל, מרבית התהליכים משתמשים במידע של ספריית libc (לקריאה בלבד).
  לכל תהליך מרחב זיכרון וירטואלי שונה, אבל כולם יכולים למפות לאותו אזור פיזי שבו יושבת הספרייה libc.
Copy-on-write – מנגנון לחיסכון של זיכרון פיזי ולמניעת העתקות מידע מיותרות – נראה בתרגול הבא.
ועוד יתרונות רבים אחרים...

## Slide 13: מימוש זיכרון וירטואלי במעבדי IA-32
תרגום בשני שלבים

## Slide 14: Segmentation
זיכרון וירטואלי מבוסס סגמנטים
Notes: כפי שנראה מיד, המנגנון של סגמנטים כבר אינו בשימוש במעבדי אינטל היום.
אז מדוע כדאי ללמוד אותו בכל זאת?
אחת הסיבות היא שסגמנטים *כן* נמצאים בשימוש בארכיטקטורות אחרות, למשל Power של IBM.

## Slide 15: מהו סגמנט?
סגמנט – מקטע זיכרון וירטואלי בגודל כלשהו.
  בניגוד לדפים, שהם בגודל קבוע של 4KB בארכיטקטורת x86 – נראה בהמשך.
הסגמנט ממופה למקטע זכרון פיזי באותו הגודל.
סגמנטים שונים יכולים להיות חופפים.
  שוב, בניגוד לדפים.

## Slide 16: סגמנטים בארכיטקטורת IA-32
בארכיטקטורת IA-32 יש מספר רגיסטרים המצביעים על סגמנטים.
סגמנטים מרחיבים את כתובות הזיכרון באופן אוטומטי (implicit):
CS (code segment).
  הפקודה הבאה לביצוע מובאת מהסגמנט הזה.
  eip  cs:eip.
DS (data segment).
  גישה לנתונים "רגילים" (למשל לצורך חישוב אריתמטי) ניגשת לסגמנט הזה.
SS (stack segment).
  גישה למחסנית (push, pop) ניגשת לסגמנט הזה.
  esp  ss:esp.
ES (extra segment).
FS, GS – נוספו מאוחר יותר לשימוש כללי.

## Slide 17: מיפוי באמצעות סגמנטים
Notes: למעשה, המיפוי באמצעות סגמנטים שונה אם עובדים ב-real mode או protected mode.
המתואר בשקף נכון למיפוי במצב protected mode.

## Slide 18: מיפוי באמצעות סגמנטים
כל רגיסטר סגמנט מכיל אינדקס לכניסה ב- segment descriptors table.
כל כניסה בטבלה מכילה שני שדות עיקריים base, limit.
  מיקום הסגמנט בזיכרון הפיזי.
התרגום נעשה ע"י חיבור הכתובת הוירטואלית ל-base.
  לכן הכתובת המתקבלת נקראת לינארית.

## Slide 19: מערכות ישנות היו משתמשות בסגמנטים
Notes: “But why go through [segmentation] instead of having software use linear (or physical) addresses directly? For roughly the same reason humans have an appendix whose primary function is getting infected. It’s a wrinkle of evolution. To really make sense of x86 segmentation we need to go back to 1978.”
A quote from:
http://duartes.org/gustavo/blog/post/memory-translation-and-segmentation

## Slide 20: היום המנגנון לא בשימוש
כל הסגמנטים מצביעים לכל מרחב הזיכרון.
כתובת וירטואלית == כתובת לינארית.
Notes: ארכיטקטורות אינטל חדשות של 64 ביט כופות שימוש ב-flat model.

## Slide 21: Paging
זיכרון וירטואלי מבוסס דפים

## Slide 22: דפים ומסגרות
מרחב הזיכרון הוירטואלי
מחולק לדפים (pages) – בלוקים עוקבים בגודל קבוע.
  מיושרים בזיכרון הוירטואלי.
מרחב הזיכרון הפיזי
מחולק למסגרות (frames), כל אחת בגודל דף.
  מיושרות בזיכרון הפיזי.
page #0
page #1
page #2
…
…
page #N
frame #0
frame #1
frame #2
…
…
frame #M
Notes: התמונה נלקחה מ:
http://www.brokenthorn.com/Resources/OSDev18.html

## Slide 23: תרגום דפים למסגרות
בארכיטקטורת IA-32 גודל דף (או מסגרת) הוא 4KB.
  בעתיד נלמד גם שיש דפים גדולים יותר.
כתובת וירטואלית (או פיזית) ניתן לפרק לשני שדות:
המעבד צריך לתרגם, בכל גישה לזיכרון, את מספר הדף למספר המסגרת.
31 12 | 11 0
מספר דף (או מסגרת) page (or frame) number | היסט בדף page offset

## Slide 24: הקצאת דפים ומסגרות לפי דרישה
רק חלק מהדפים נמצאים בזיכרון הפיזי בכל זמן נתון.
  כלומר רק חלק מהדפים משובצים למסגרות.
  כאשר תהליך נוצר מוקצה לו רק חלק קטן ממרחב הזיכרון.
  במהלך הריצה, כאשר תהליך ניגש לאזורי זיכרון שעוד לא הוקצו, יוקצו לו מסגרות חדשות והמיפוי יעודכן.
כאשר נאמר מרחב זיכרון נתכוון רק לחלק המוקצה של מרחב הזיכרון הוירטואלי.
Notes: השרטוט לא מדויק – רוב הדפים במרחב הוירטואלי מצביעים ל-NULL (כלומר הדף לא מגובה בזיכרון ולא בדיסק).

## Slide 25: טבלת הדפים (page table)
לכל תהליך יש טבלת דפים משלו – מבנה נתונים אשר ממפה בין דפים למסגרות.
  ניתן לממש טבלת דפים באמצעות מבני נתונים שונים: טבלאות גיבוב (hash tables), עצים, מערך פשוט, ...
בטבלת הדפים יש כניסה עבור כל דף במרחב הזיכרון הוירטואלי של התהליך המציינת:
  האם הדף נמצא בזיכרון ובאיזו מסגרת?
  האם הדף נמצא בדיסק ובאיזה מיקום?
  האם הדף מעולם לא הוקצה? (כלומר איננו בזיכרון ואיננו בדיסק)
טבלת הדפים אחראית לתפקידים נוספים כמו הגנת גישה.
  למשל: טבלת הדפים מסמנת דפים לקריאה בלבד ומונעת גישות כתיבה.

## Slide 26: טבלאות הדפים בארכיטקטורת IA-32
מרחב הזיכרון הוירטואלי הוא .
כדי למפות 4GB בדפים של 4KB צריך מיליון כניסות בטבלת הדפים.
כל כניסה היא בגודל 4 בתים.
  כניסה של דף שלא הוקצה לשימוש מכילה ערך NULL (כל הביטים 0).
 גודל הטבלה יכול להגיע ל-4MB לכל תהליך.
בפועל, תהליך מנצל בדרך-כלל רק חלק מזערי ממרחב הזיכרון הוירטואלי, ולכן זה בזבזני להחזיק את הטבלה כולה.
הפתרון: טבלת דפים היררכית עם שתי רמות.
  מבנה הנתונים הוא radix tree.
  אם מוקצה דף חדש לשימוש התהליך, צריך להקצות, לפי הצורך, דפים נוספים לטבלאות ביניים בהיררכיה עד (לא כולל) השורש.
  רגיסטר מיוחד בשם cr3 מצביע לשורש טבלת הדפים של התהליך הנוכחי.

## Slide 27: טבלת דפים היררכית
31
22
21
12
11
0
cr3
page global directory
page
DIRECTORY
TABLE
OFFSET
+
+
page table
+
תמיד מוקצה בזיכרון
מוקצים לפי דרישה

## Slide 28: מבנה כניסה בטבלת הדפים
כניסה ברמה הראשונה נקראת PDE = page directory entry.
כניסה ברמה השניה נקראת PTE = page table entry.
בפועל, קוראים לכל הכניסות בכל הרמות PTE.
כל כניסה בטבלת הדפים היא בגודל bit 32.
המידע שכניסה מכילה תלוי בביטpresent (ביט 0 של ה-PTE), המציין האם הדף נמצא בזיכרון הראשי.
present = 1: הדף נמצא בזיכרון הפיזי.
  הכניסה מכילה שדות המתארים את הדף בזיכרון הראשי.
present = 0: הדף נמצא באזור ה-swap של הדיסק.
  הכניסה מכילה שדות המתארים את הדף במאגר הדפדוף.

## Slide 29: מבנה כניסה בטבלת הדפים

## Slide 30: כניסה בטבלת הדפים, כאשר present = 1
מספר המסגרת בה מאוחסן הדף.
  20 ביטים, כאשר כתובות זיכרון פיזי באורך 32 ביט.
ביט accessed (נקרא גם ביט referenced): מודלק ע"י החומרה בכל פעם שמתבצעת גישה לכתובת בדף.
ביט dirty (נקרא גם ביט modified): מודלק ע"י החומרה בכל פעם שמתבצעת כתיבה לנתון בדף.
ביט read/write: הרשאת גישה.
  0 = קריאה בלבד. 1 = קריאה וכתיבה.
ביט user/supervisor: גישה מיוחסת.
  0 = גישה לקוד הגרעין בלבד. 1 = גישה לכל תהליך.
Notes: הרשאות הדף נקבעות לפי הרשאות האזור (נראה בתרגול הבא) בהתאם לכללים הבאים:
אם יש הרשאת write באזור, מדליקים את r/w (הכול מותר).
אחרת, אם באזור יש הרשאת read או execute, מכבים את r/w (מותר רק לקרוא).

## Slide 31: כניסה בטבלת הדפים, כאשר present = 0
הדף נמצא במאגר דפדוף (swap), ושומרים עבורו מזהה מגירה (Swapped-Out Page Identifier), אשר מורכב מ:
  מספר מאגר הדפדוף בו נמצא הדף.
  מספר מגירה (slot) במאגר הדפדוף, שבה נמצא הדף.
מספר המגירה במאגר
מספר המאגר
0
0
1
7
8
31

## Slide 32: TLB - Translation Lookaside Buffer
תרגום כתובת וירטואלית לפיזית מביא לתקורה גבוהה כי הוא קורה כל גישה לזיכרון.
  בערך 30%--50% מהפקודות בתכנית הן פקודות גישה לזיכרון.
כדי לשפר את הביצועים, מעבדי IA-32 מכילים מטמון (cache) מיוחד, ה-TLB, אשר מכיל את התרגומים האחרונים בהם השתמשו.
  חיפוש ב-TLB מהיר יותר מאשר חיפוש בטבלת הדפים.
  אם התרגום המבוקש נמצא ב-TLB, המעבד חוסך גישות יקרות לזיכרון (כמספר הרמות בהיררכיה).
מערכת ההפעלה---גרעין לינוקס במקרה שלנו---צריכה לפסול (invalidate) כניסות ב-TLB כאשר מתבצע עדכון של רשומה בטבלת הדפים, אשר מופיעה גם ב-TLB.
  למשל בטעינת או בפינוי דף.
בנוסף, בכל החלפת הקשר מתבצעת פסילה של תוכן ה-TLB כולו.
  למעשה, בכל טעינת ערך חדש ל-CR3 המעבד פוסל את כל תוכן ה-TLB.
מדוע?
Notes: תשובה: יש לפסול את הכניסות ב-TLB מפני שהן עלולות להכיל מידע לא מעודכן, למשל להצביע למסגרת שכבר פונתה מהזיכרון.
“On average, roughly half of the instructions reference memory.”
From: http://www.jaleels.org/ajaleel/publications/SPECanalysis.pdf

## Slide 33: המנעות מפסילת תוכן ה-TLB
לינוקס נמנעת מפסילת תוכן ה-TLB בהחלפת הקשר אם:
התהליך הבא לביצוע חולק את אותו מרחב זיכרון (אותן טבלאות דפים) יחד עם התהליך הקודם.
  כלומר, כאשר מדובר בשני חוטים של אותו יישום.
  למה כדאי להימנע מפסילת תוכן ה-TLB?
התהליך הבא לביצוע הוא תהליך גרעין (kernel thread) כמו ksoftirq_CPUn.
  לתהליכי גרעין אין מרחב זיכרון משלהם, והם פועלים על מרחב הזיכרון של הגרעין.
  תהליך גרעין מנצל את טבלאות הדפים של תהליך המשתמש שרץ לפניו, מפני שאין לו טבלאות דפים משלו.
  האם הגרעין יכול לגשת למרחב הזיכרון של התהליך הקודם?
Notes: תשובות:
כדי למנוע פגיעה בביצועים (כדי למנוע TLB misses).
תיאורטית כן, אבל זה לא אמור לקרות. הגרעין ניגש רק למבני הנתונים הגלובליים של הגרעין, או לזיכרון של התהליך במידה והתהליך ביקש זאת (למשל בקריאות מערכת read, write).

## Slide 34: תרגיל: Paging במערכות 64 ביט

## Slide 35: סעיף 1: גודל מרחב הזיכרון
במעבדי 64 ביט של אינטל (ארכיטקטורת x86-64), משתמשים בכתובות וירטואליות של 48 ביט בלבד (מתוך 64 אפשריים). מה גודל מרחב הזיכרון הוירטואלי?
מה היה גודל מרחב הזיכרון אם היו משתמשים בכל 64 הביטים לייצוג כתובות?
מדוע, אם כן, משתמשים רק ב-48 ביט?
עבור האפליקציות הקיימות היום, אין צורך במרחב וירטואלי גדול כל כך.

## Slide 36: סעיף 2: אינדקסים לטבלת הדפים
גם בארכיטקטורת x86-64 גודל הדף הסטנדרטי הוא 4KB.
גודל כניסה בטבלת הדפים הוא 8 בתים.
  ארכיטקטורת x86-64 תומכת בכתובות זיכרון פיזיות של עד 52 ביטים.
  לכן מספר המסגרת מכיל .
  בתוספת 12 הביטים של הדגלים והרשאות הגישה יש לנו 52 ביטים.
  גודל כניסה בטבלת הדפים הוא תמיד חזקה של 2, ולכן צריכים 64 ביטים, או 8 בתים.
כמה כניסות (PTEs) מוכלות בדף של 4KB?
כמה ביטים צריך כדי לאנדקס אותם?

## Slide 37: סעיף 3: page table walk
מעבדי x86-64 משתמשים בטבלאות דפים עם 4 רמות תרגום במקום 2.
לצורך הפשטות, נקרא בשם PTE עבור כניסות בכל הרמות של הטבלה.
גודל דף בכל הרמות של טבלת הדפים הוא 4KB.
תרגום כתובת וירטואלית לפיזית נקרא page table walk כי הוא "הולך" לאורך טבלת הדפים ההיררכית.
השלימו את הסכימה הבאה:

## Slide 38: סעיף 3: page table walk
4KB page
CR3
4KB pages containing PTEs
63 ??? | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? | ??? 0
unused | index 4 | index 3 | index 2 | index 1 | offset

## Slide 39: סעיף 3: page table walk
4KB page
CR3
4KB pages containing PTEs
63 48 | 47 39 | 38 30 | 29 21 | 20 12 | 11 0
unused | index 4 | index 3 | index 2 | index 1 | offset

## Slide 40: סעיף 4: דפים גדולים
מעבדי x86-64 תומכים גם בדפים גדולים (huge pages).
תרגום של דפים גדולים "הולך" רק דרך 2 או 3 רמות של טבלת הדפים ההיררכית.
הביטים של האינדקסים שנזרקו מצטרפים לשדה offset.
השלימו את הסכימות הבאות ומצאו את גודל הדפים הגדולים:

## Slide 41: סעיף 4: דפים גדולים
??? page
CR3
4KB pages containing PTEs
63 ??? | ??? ??? | ??? ??? | ??? ??? | ??? 0
unused | index 4 | index 3 | index 2 | offset

## Slide 42: סעיף 4: דפים גדולים
2MB page
CR3
4KB pages containing PTEs
63 48 | 47 39 | 38 30 | 29 21 | 20 0
unused | index 4 | index 3 | index 2 | offset

## Slide 43: סעיף 4: דפים גדולים
??? page
CR3
4KB pages containing PTEs
63 ??? | ??? ??? | ??? ??? | ??? 0
unused | index 4 | index 3 | offset

## Slide 44: סעיף 4: דפים גדולים
1GB page
CR3
4KB pages containing PTEs
63 48 | 47 39 | 38 30 | 29 0
unused | index 4 | index 3 | offset

## Slide 45: יתרונות וחסרונות דפים גדולים
יתרונות
משפרים ביצועים (מבחינת throughput) כי הם מקטינים את התקורה של תרגום כתובות.
  מגדילים את יעילות ה-TLB (כל כניסה ב-TLB מכסה איזור זיכרון רחב יותר).
  מקצרים את ה- page walk table.
  בעקיפין, מגדילים את יעילות L1/L2/L3 caches (המטמונים שומרים את ה-PTEs, ועבור דפים גדולים יש פחות PTEs).
חסרונות
עלולים ליצור פרגמנטציה פנימית, כלומר לבזבז זיכרון בתוך הדפים.
  לדוגמה: תהליכים קטנים ידרשו 2MB+2MB במקום רק 4KB+4KB למחסנית ולערימה.
שימוש בדפים גדולים לצד דפים קטנים יוצר פרגמנטציה חיצונית, כלומר מחסור בזיכרון רציף.
  מערכת ההפעלה תתקשה למצוא "חורים" לדפים הגדולים.
פוגעים בביצועים (מבחינת latency).
  לדוגמה: page fault יהיה ארוך יותר (יעתיק דף גדול יותר מהדיסק ל-page cache).
Notes: שאלה: דפים גדולים מקטינים את מספר ה-page faults. האם זהו יתרון?
תשובה: לא, זהו אינו יתרון. מרבית היישומים אינם רגישים לתקורה של ה-page faults כלל.
חלק מהיישומים, למשל web services, רגישים להשהיה המקסימלית שיכול לגרום page fault בודד, ולכן עבורם דפים גדולים עלולים להזיק
(כי דפים גדולים אכן מקטינים את מספר ה-page faults, אבל גם מאריכים את זמן הביצוע של כל page fault.)
שאלה: האם דפים גדולים עדיפים בגישה סדרתית לדיסק, כי הם מביאים את המידע ל-page cache בפחות page faults ?
תשובה: לא, אין עדיפות לדפים גדולים כאשר הגישה לדיסק היא סדרתית.
גרעין לינוקס משתמש במנגנון read-ahead אשר מזהה גישה סדרתית לדיסק ומביא מראש עוד מידע כדי לחסוך page faults.